## Slide 1: Robotronik – Conception Électronique
Des spécifications au circuit imprimé
Xavier Lesage
16/10/2019

## Slide 2: Sommaire
Cahier des Charges
Capteur optique à réflexion
  capteur Infrarouge (CNY 70)
Datasheet / Applications notes
  DS : Capteur Infrarouge
  AN : Capteur optique
  DS : oscillateur
Simulation du circuit
  Tran
  AC

## Slide 3: Sommaire
Dimensionnement / Simulation
  Émetteur
  Filtre
  Détecteur de crête
  Récepteur
Vérification
Conception du circuit imprimé
  Schéma
  Empreintes
  Règles de routage
  Routage

## Slide 4: Cahier des Charges
Détection d’une ligne noire de 3-4 mm de large sur une surface de papier blanche
Déplacement sur le plan
Distance entre le capteur et la surface faible

## Slide 5: Capteur optique à réflexion (ORS)
Assemblage d‘un émetteur et d‘un récepteur
Émetteur :
  Photodiode
  Émission d‘une onde infrarouge (~950nm)
Récepteur :
  Phototransistor
  Courant de sortie proportionnel à la lumière incidente

## Slide 6: Capteur infrarouge - CNY 70
Capteur optique à réflexion
Courte distance <5mm
Filtre la lumière ambiante
Peu cher
  https://fr.farnell.com/vishay/cny70/capteur-optique-sortie-transistor/dp/1470063

## Slide 7: Datasheet / Applications notes
CNY 70 : http://www.farnell.com/datasheets/1866525.pdf
Vishay ORS : https://www.vishay.com/docs/80107/80107.pdf
NE555 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/se555.pdf

## Slide 8: Datasheet – CNY 70
Capteur optique à réflexion
A chercher :
  Pin map
  Forward current
  Fig. 5 courant collecteur / entrée
  Fig. 9 courant collecteur / distance

## Slide 9: Applications Notes – ORS
Document de Vishay sur les ORS
A chercher :
  P. 2, 3 Informations générales
  P. 9, 10 Lumière ambiante
  P. 11-13 Applications (circuits)
  Fig. 18-22 Circuits

## Slide 10: Datasheet – NE555
Oscillateur bi/mono/a-stable
A chercher:
  Pin map
  S. 7.3 Conditions d’utilisation
  S. 8.3.2 Montage astable

## Slide 11: Simulation - LTSpice
Définition : « LTspice® is a high performance SPICE simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for easing the simulation of analog circuits. Included in the download of LTspice are macromodels for a majority of Analog Devices switching regulators, amplifiers, as well as a library of devices for general circuit simulation. » [https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html]
Dessin de schéma et simulation de comportement
Commandes de simulation éditables

## Slide 12: Simulation - Tran
Analyse du circuit dans le temps
Vérification d’un comportement pour des conditions données
Syntaxe : .TRAN <Tstep> <Tstop> [Tstart [dTmax]] [modifiers]
Cf. edit sim. com.

## Slide 13: Simulation - AC
Balayage en fréquence.
P. ex. : Réponse d‘un filtre en fréquence.
  Diagramme de Bode
Dynamique AC des sources
Syntaxe : .AC DEC ND FSTART FSTOP
Cf. edit sim. com.

## Slide 14: Dimensionnement
Valeur standard de composant :
  Résistances: E12
  Capacité
Composant disponible ou simple à trouver
Composant en boitier multiple (p. ex. Boitier 4 AOP)

## Slide 15: Dimensionnement – Emetteur : NE555
Préférez la datasheet constructeur (fig 21 vs 8.3.2)
Vcc = 5V
Fig. 12,14
Calcul au tableau

## Slide 16: Simulation - Emetteur
Cf Emetteur_v1.asc
Variation Ra/Rb

## Slide 17: Dimensionnement – Récepteur : filtre
Fig. 21 active filter
Calcul au tableau

## Slide 18: Simulation - Filtre
Ajout d‘un dynamique AC pour analyse AC
Pour TRAN simulation du créneau par PULSE
Syntaxe : PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER)
Variation R2/R3, Cf/Cq
Cf. filtre_biz.asc

## Slide 19: Dimensionnement – Récepteur : Détecteur Crête
Montage détecteur de crête
Calcul au tableau
Valeurs empiriques

## Slide 20: Simulation – Détecteur de Crête
Ajustement empirique des valeurs de composant
Fonction sinusoïdale en entrée
Syntaxe : SIN( {voffset} {vpeak} {freq} {tdelay} {damp_factor} {phase} )
Cf. Detecteur de crete.asc

## Slide 21: Simulation - Récepteur
Isolation d‘étage ?
Adaptation pour l‘utilisation
Cf. Recepteur_v1.asc

## Slide 22: Vérification
Fonctions ?

## Slide 23: EDA - KiCAD
Définition : « KiCad is an open source software suite for Electronic Design Automation (EDA). The programs handle Schematic Capture, and PCB Layout with Gerber output. The suite runs on Windows, Linux and macOS and is licensed under GNU GPL v3. » [http://www.kicad-pcb.org/about/kicad/]
Routage de circuit à partir d’un schéma et gestion des empreintes

## Slide 24: Kicad - Schéma
Reproduction du schéma LTSpice dans le logiciel KiCAD
Labélisation des connections importantes (ajout de Flag)
Séparations des modules en schéma séparé
L’ajout des valeurs de composants est souhaité mais pas obligatoire
Annotation des composants (automatique)

## Slide 25: Kicad - Empreintes
Gestion des empreintes par librairie
Adaptation de l’empreinte au composant
  Fonctions
  Formes (SMD, THT)
Éditeur / Visualisateur d’empreinte

## Slide 26: KICAD – Règle de routage
Adaptation des règles pour le fondeur
Pour Phelma (cf. Tutoriel KiCad 2) :
  Isolation : 0.2 mm
  Largeur Piste : 0.5mm
  Diamètre via : 2mm
  Perçage via : 0.8 mm
  Perçage Accrochage: 3mm

## Slide 27: Kicad - Routage
Placement des invariables
  Accrochage
  Connecteurs
Répartition en Bloc fonctionnel
Croisement dans le plan à éviter si possible
Rotation des blocs pour des connexions sans croisement
Limiter les Vias

## Slide 28: Remerciments
Alexis REY (Circuit Recepteur)
Felix Piedallu (Correction)
Relecteurs du Club Robotronik

## Slide 29: Sources
http://www.kicad-pcb.org
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/UserGuide/analyses_fr.html
http://www.brunel.ac.uk/~eestmba/usergS.html
http://www.ecircuitcenter.com/SPICEsummary.htm
https://fr.farnell.com
https://chamilo.grenoble-inp.fr/courses/PHELMA3PMKPEL6/index.php
https://www.vishay.com
http://www.ti.com